## Slide 1
Milestone 7 – Experiments

## Slide 2: Modellierung – Gedanken zum Einstieg
”Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann.“
  - Antoine de Saint-Exupéry
Milestone 7 - Experiments

## Slide 3: Jakobstraße – Vogelperspektive
Endpunkt Nord: Listemannstraße (in Abb. links-oben)
Endpunkt Süd: Vor Ernst-Reuter-Allee (in Abb. rechts-unten)
Milestone 7 - Experiments

## Slide 4: Jakobstraße – Statisches Basismodell
3 Einmündungen
4 Ampeln (Zusätzlich Fußgängerübergang Mühlenstraße)
Milestone 7 - Experiments

## Slide 5: Jakobstraße – Statisches Basismodell
3 Einmündungen
4 Ampeln (Zusätzlich Fußgängerübergang Mühlenstraße)
Milestone 7 - Experiments

## Slide 6: Jakobstraße – Dynamisches Basismodell
PKW-Zufluss basierend auf Verkehrszählungsdaten
Zusätzlich Messung von Durchfahrtzeiten&Warteschlangen
Milestone 7 - Experiments

## Slide 7: Experimente – Annahmen&Einschränkungen
Annahmen:
Fixe Ampelschaltzeiten
StVO wird eingehalten
Nur PKW-Einheiten
Einschränkungen:
Straßenbahn auf Fahrbahn (Simulation „Rillenschienen“)
Wartezeit an Haltestellen: 25s
Milestone 7 - Experiments
(Urheber Felix O, cc-by-sa-2.0, WikiCommons)

## Slide 8: Experiment 1 – Haltestelle Julius-Bremer-Straße
Hintergrund: Distanz zu bestehenden Haltestellen
Erwartung: Keine unzumutbare Auswirkung auf Verkehrsfluss
Milestone 7 - Experiments

## Slide 9: Experiment 1 – Haltestelle Julius-Bremer-Straße
Nutzer der Straßenbahn werden indirekt simuliert
 Haltestelle “dynamische Ampel“ für alle Fahrspuren
Simulation Normalsituation (6 Bahnen pro Stunde&Richtung)
Simulation Umleitung Breiter Weg (36 Bahnen pro Stunde&Richtung – zusätzlich Linien M1, M2, M5, M9, M10)
Milestone 7 - Experiments

## Slide 10: Ergebnis 1a – Haltestelle Julius-Bremer-Straße
1. Stunde Simulationslauf normales Verkehrsaufkommen, anschließend 1 “Rush Hour“/1h Hauptverkehrszeit
1000 Simulationsläufe pro Variante
0,5% Irrtumsniveau
Milestone 7 - Experiments
Chart: Durchfahrtzeiten (Durchschnitt in Sekunden)
| Süd→Nord (Hauptverkehrszeit) | Süd→Nord | Nord→Süd (Hauptverkehrszeit) | Nord→Süd
Haltestelle Julius-Bremer-Straße (Umleitung Breiter Weg) | 110.19 | 105.95 | 107.8 | 102.45
Haltestelle Julius-Bremer-Straße | 99.7 | 97.11 | 96.79 | 93.71
Basismodell | 98.56 | 95.89 | 95.41 | 92.61

## Slide 11: Ergebnis 1b – Haltestelle Julius-Bremer-Straße
Milestone 7 - Experiments
Chart: Warteschlangenlänge (Durchschnitt PKW-Einheiten)
| Warteschlange Johannisbergstraße | Warteschlange Julius-Bremer-Straße
Haltestelle Julius-Bremer-Straße (Umleitung Breiter Weg) | 13.64 | 4.78
Haltestelle Julius-Bremer-Straße | 13.62 | 3.15
Basismodell | 13.62 | 2.96
Zusammenfassung Ergebnis:
Zuwachs Durchfahrtzeit Normalfall < 2%; Umleitung < 20%
Zuwachs Warteschlangen Normalfall < 7%; Umleitung > 50%
 Ergebnis Erwartungskonform

## Slide 12: Experiment 2 – 2 Haltestellen
Hintergrund: Gleichmäßigere Verteilung Haltestellen
Erwartung: Höhere Kennzahlwerte als bei einzelner Haltestelle
Milestone 7 - Experiments

## Slide 13: Ergebnis 2a – Abgleich mit 1. Experiment
Randbedingungen wie im 1. Experiment
Abgleich gegen dessen Ergebnis  Nur zusätzliche Haltestelle
Milestone 7 - Experiments
Chart: Durchlaufzeiten (Durchschnitt in Sekunden)
| Süd→Nord (Hauptverkehrszeit) | Süd→Nord | Nord→Süd (Hauptverkehrszeit) | Nord→Süd
Haltestelle Julius-Bremer-Straße & Peterstraße (Umleitung Breiter Weg) | 117.06 | 112.81 | 119.93 | 112.77
Haltestelle Julius-Bremer-Straße (Umleitung Breiter Weg) | 110.19 | 105.95 | 107.8 | 102.45
Haltestellen Julius-Bremer-Straße & Peterstraße | 100.33 | 97.65 | 98.4 | 94.9
Haltestelle Julius-Bremer-Straße | 99.7 | 97.11 | 96.79 | 93.71

## Slide 14: Ergebnis 2b – 2 Haltestellen, Interpretation
Milestone 7 - Experiments
Chart: Warteschlangenlänge (Durchschnitt in PKW-Einheiten)
| Warteschlange Johannisbergstraße | Warteschlange Julius-Bremer-Straße
Haltestelle Julius-Bremer-Straße & Peterstraße (Umleitung Breiter Weg) | 13.63 | 4.61
Haltestelle Julius-Bremer-Straße (Umleitung Breiter Weg) | 13.64 | 4.78
Haltestellen Julius-Bremer-Straße & Peterstraße | 13.63 | 3.12
Haltestelle Julius-Bremer-Straße | 13.62 | 3.15
Zusammenfassung Ergebnis:
Zuwachs Durchfahrtzeit gering
Abnahme durchschnittlicher Warteschlangenlänge (!)
 Ergebnis hinsichtlich Kennzahlen besser als erwartet

## Slide 15: Experiment 3 – „Linksabbieger“ Listemannstraße
Hintergrund:
Bisher nur Geradeausfahrt in Süd-Nord-Richtung
 Prüfung alternativer Linienführung
Erwartung:
Kennzahlwerte zwischen Ergebnissen der Experimente 1 & 2
Implementierung:
Hinzufügen „Abbiegefunktion“
Milestone 7 - Experiments
 Ergebnis: Erwartungskonform hinsichtlich Kennzahlwerten
   Technische Machbarkeit Gleisführung zu prüfen

## Slide 16: Experiment 4 – Exklusive Straßenbahntrasse
Hintergrund:
Prüfung alternativer Linienausführung
Erwartung:
Erhebliche negative Effekte auf Verkehrsfluss
Implementierung:
Beschränkung des normalen Verkehrs auf einzelne Fahrspur
Milestone 7 - Experiments
 Ergebnis: Erwartungskonform, vor Allem bzgl. Durchfahrtzeit

## Slide 17: Projektfortschritt: 95%
Milestone 7 - Experiments
Chart: W e e k s
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Planned Progress | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100
Actual Progress | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 50 | 65 | 76 | 82 | 95

## Slide 18: Projektbudget – Verbrauch bisher 35.275€
Milestone 7 - Experiments
Chart: M i l e s t o n e s
| Team | Plan | Concept | Data | Model | Validation | Experiments | Report
Planned Costs | 42 | 30 | 54 | 66 | 78 | 54 | 48 | 48
Actual Costs | 46 | 28.5 | 30.75 | 84 | 56 | 44 | 63.5 | 0
Planned Cumulative Costs | 42 | 72 | 126 | 192 | 270 | 324 | 372 | 420
Actual Cumulative Costs | 46 | 74.5 | 105.25 | 189.25 | 245.25 | 289.25 | 352.75 | 352.75

## Slide 19: Lessons (Re-)Learned
Problem:
Grenzen von Standard-werkzeugen schnell erreicht (Bsp. Straßenbahnhaltestelle)
Lösung:
Begründete, durchdachte Zweckentfremdung vorhandener Möglichkeiten
(Bsp. Verwendung Ampel als Haltestellenersatz im Modell)
Milestone 7 - Experiments
(Urheber stevebp, public domain/CC0, pixnio.com)

## Slide 20: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Fragen?
Milestone 7 - Experiments